АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня  2013г.                                 № 42                         х. Верхняковский

« Об утверждении схемы водоснабжения

на территории Верхняковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Верхняковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории сельского Верхняковского сельского поселения согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликование в «Официальном вестнике»  Верхняковского сельского поселения

Глава Верхняковского

сельского поселения		                        	            А.А. Романов

Приложение №1

к постановлению главы

Верхняковского сельского поселения

от 26.06.2013  № 42

Схема водоснабжения

на территории Верхняковского сельского поселения

Верхнедонского района Ростовской области

2013г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Верхняковского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Верхняковского сельского поселения.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1 Верхняковское сельское поселение расположено в лесостепной зоне на севере Ростовской области в юго-западной части Верхнедонского района. Граничит с Чертковским районом Ростовской области, Богучарским районом Воронежской области и Мешковским сельским поселением Верхнедонского района Ростовской области. Территория составляет 26213 га. Население-1619 человек. С запада на восток территорию Верхняковского сельского поселения протекает река Тихая, впадающая в реку Дон.

3.2 На территории Верхняковского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов: Павловский, Поздняковский, Михайловский, Макаровский, Верхняковский (расстояние от административного центра до которых от 4 до 20 км.). Административным центром является хутор Верхняковский, находящийся в 50 км от райцентра, ст. Казанская.

Внешнее сообщение Верхняковского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге Федерального значения «М-4 Дон».

3.3 Климат.

Верхняковское сельское поселение расположено в климатической районе IIА и относится ко II северо-восточной климатической зоне. Расчетная температура зимнего наружного воздуха минус 27С, расчетный вес снегового покрова 120кг/м2, нормативный скоростной напор ветра 45кг/м2,нормативная глубина промерзания грунта 1,1м. Климат- умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура + 7,4С, при средней температуре самого жаркого месяца +22,8 С в июле и средней температуре самого холодного месяца минус 7,8 С в январе. Абсолютно максимальная температура воздуха- плюс42 С. Абсолютная минимальная температура воздуха- минус38 С. Годовое количество осадков составляет 435-500мм. Преобладающее направление ветра- СЗ. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 115см, для песчаных 138см. преобладает травянистая растительность и кустарники.

3.3 Верхняковское сельское поселение включает в себя 5населенных пунктов. Административный центр находится в х. Верхняковский в котором проживает 970 человек. На северо-западе от х. Верхняковский вдоль реки Тихая на расстоянии 5 км расположен х. Павловский с населением 179 человек,  и на расстоянии10км. х. Поздняковский с населением 159 человек. х. Макаровский расположен севернее х. Верхняковского на расстоянии 18 км с населением 120 человек . В х. Михайловский проживает 191 человек.

В Верхняковском сельском поселении 1 сельскохозяйственный кооператив, за ним закреплено 16 тысяч гектаров земли, в том числе 9,7 тысяч гектаров пашни. Основные направления хозяйства– зерновое и животноводческое. 5 крестьянско– фермерских хозяйств обрабатывают 675 гектаров земли. На территории сельского поселения расположено 5 искусственных водоёмов.

Сегодня на территории поселения функционируют 12 предприятий торговли, АЗС.

В настоящее время функционируют 6 фельдшерско– акушерских пунктов.

В системе образования 1 средняя школа и 3 её филиала (начальные), где 23 учителей обучают 145 школьника.

20 детей посещают 2 дошкольных учреждения В поселении работают 2 сельских ДК и 4 сельских клуба, 1 киноустановка.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Верхняковского сельского поселения

Экспликация земель Верхняковского сельского поселения.

Таблица №1

| № п/п | Состав земель | Общая площадь га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Земли с/х назначения | 18870 |
| 3 | Земли занятые под постройками | 172 |
| 4 | Земли занятые под улицами, дорогами | 422 |
| 5 | Земли занятые под водными объектами | 129 |
| 6 | Прочие | 6620 |
| 7 | Всего | 26213 |

3.5 Жилой фонд.

Жилой фонд территории Верхняковского сельского поселения предоставлен одноэтажными жилыми многоквартирными домами и  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Верхняковского сельского поселения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование Населенного пункта | Наименование застройки | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | х. Верхняковский | Многоквартирные дома блокированной застройки | 92 | 11148 | 25 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 170 | 14852 | 33 |
| 2 | х. Павловский | Многоквартирные дома блокированной застройки | 15 | 1688 | 3 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 41 | 4412 | 10 |
| 3 | х. Поздняковский | Многоквартирные дома блокированной застройки | 13 | 1402 | 3 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 30 | 3098 | 7 |
| 4 | х. Михайловский | Многоквартирные дома блокированной застройки | 35 | 4218 | 9 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 4 | 1182 | 2 |
| 5 | х. Макаровский | Многоквартирные дома блокированной застройки | 12 | 1436 | 3 |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 27 | 2564 | 5 |

Общественный центр Верхняковского сельского поселения  сформирован в х. Верхняковский.

В остальных населенных пунктах сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры и сельскими клубами, которые расположены в каждом населенном пункте.

В каждом населенном пункте находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Таблица 3.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2012 г.

объекты культурно-бытового назначения

по состоянию на 01.01.2012 года.

Массовые библиотеки.

| Наименование населённого пункта | Число массовых библиотек | Книжный фонд (тыс. экз.) | Численность работающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| х. Верхняковский | 1 | 10 | 4 |  |

СДК и клубы.

| Наименование населённого пункта | Число СДК и клубов | Численность работающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Верхняковский | 2 | 13 |  |
| х. Макаровский | 1 | 2 |  |
| х. Михайловский | 1 | 3 |  |
| х. Поздняковский | 1 | 2 |  |
| х. Павловский | 1 | 3 |  |

Дошкольные учреждения.

| Наименование детских дошкольных учреждений, адрес | Форма собственности | Численность работающих | Число детей | Количество групп | На сколько мест детское дошкольное учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. педработников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МДОУ ДС «Солнышко» №5 х. Верхняковскийул. Центральная -24 | муниципальная | 7 | 3 | 15 | 1 | 55 |
| Н-Верхняковский ДС филиал МДОУ «Солнышко» №5 | муниципальная | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 |

Дневные общеобразовательные школы.

| Наименование школ в населённых пунктах, адрес размещения | Численность учащихся | В т.ч. обучающихся в первую смену | Количество классов | На сколько мест учебное заведение | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. педработ- ников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОУ Верхняковская СОШ х. Верхняковский ул. Административная -4 | 99 | 99 | 9 | 200 | 26 | 16 |
| МОУ Верхняковская НОШ, х. Верхняковский ул. Дорожная-25 | 20 | 20 | 2 | 40 | 2 | 2 |
| Филиал МОУ Верхняковская СОШ, Макаровская НОШ, х. Макаровский, ул. Макаровская-5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 |
| Филиал МОУ Верхняковская СОШ, Михайловская НОШ ул. Михайловская-10 | 12 | 12 | 1 | 20 | 4 | 2 |
| Филиал МОУ Верхняковская СОШ,Н-Верхняковская НОШ,ул. Комсомольская | 12 | 12 | 1 | 20 | 2 | 1 |

Торговые точки на территории Верхняковского  сельского поселения.

| № | Название торговой точки | Место расположения, площадь участка | Кол-во р/мест | Численность работающих, чел. | Ф.И.О. предпринимателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИП Богомолов А.М. магазин «Рябинушка» | х. Верхняковский ул. Дорожная 21Б |  | 1 | Богомолов А.М. |
| 2 | ИП Каташов А.В. магазин «Ника» | х. Верхняковский ул. Мира32 |  | 1 | Каташов А.В. |
| 3 | ИП Буров С.А. павильон «Петрович» | х. Михайловский ул. Степная 11 |  | 1 | Буров С.А. |
| 4 | ИП Романова Е.В. магазин «Ника» | х. Верхняковский ул. Дорожная 21А |  | 3 | Романова Е.В. |
| 5 | ИП Назарова Н.А. Магазин «Меркурий» | х. Верхняковский ул. Дорожная 21 |  | 2 | Назарова Н.А. |
| 6 | ИП Насонов С.Н. магазин «Хозтовары» | х. Верхняковский ул. Дорожная 18 |  | 3 | Насонов С.Н. |
| 7 | ИП Мирошникова Л.В. магазин «Все для Вас» | х. Верхняковский ул. Центральная 19 |  | 2 | Мирошникова Л.В. |
| 8 | ООО «Мигулинское» магазин №120 в х. Павловский | х. Павловский ул. Павловская 71 |  | 1 | Яшкин И.П. |
| 9 | ООО «Мигулинское» магазин №121 в х. Поздняковский | х. Поздняковский ул. Лесная 25 |  | 1 | Яшкин И.П. |
| 10 | ООО «Мигулинское» магазин №76 в х. Макаровский | х. Макаровский ул. Макаровская 4 |  | 1 | Яшкин И.П. |
| 11 | ООО «Мигулинское» магазин №119 в х. Михайловский | х. Михайловский ул. Степная 13 |  | 1 | Яшкин И.П. |
| 12 | ИП Крекина Н.П. | х. Верхняковский ул. Комсомольская 10А |  | 1 | Крекина Н.П. |
| 13 | ИП Липодаева В.Г. магазин | Верхняковский ул. Дорожная 7 |  | Не работает | Липодаева Н.П. |
| 14 | Т.п. «Ника» ООО «Алина» | х. Верхняковский ул. Дорожная 21А |  | 3 | Романова Е.В. |
| 15 | Т.п. «Меркурий» ООО «Натали» | х. Верхняковский ул. Дорожная 21 |  | 2 | Назарова Н.А. |

##### Промышленные предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО МРСК Юга, филиал Ростовэнерго | г. Миллерово ул. Артеллерийская. 34 . Вяльцев Р.Н. (86315) 2-08-64 | 6 | электроснабжение | стабильное |

Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняковский участок Вешенского УЭС филиала «Ростовэлектросвязь» ОАО «ЮТК» | г.Краснодар ул. Карасунская,66 Солдатов И.А | Физ.лица | 1 | электросвязь | удовлетворительное |
| 2 | СОФЛДО 1830/038 Шолоховское ОСБ | ст.Вёшенская ул.Советская,85Ростовской обл. Каргин Д.В. (86353)21-9-47 | Физ.лица | 1 |  | стабильное |
| 3 | Верхняковское отделение почтовой связи | 346289 ст.Вешенская,ул.Ленина, д.81, Ростовской обл. Григорьева Т.Е., (86353)24-3-33 | Физ.лица | 7 |  | стабильное |
| 4 | Михайловское отделение почтовой связи | 346289 ст.Вешенская,ул.Ленина, д.81, Ростовской обл. Григорьева Т.Е., (86353) 24-3-33 | Физ.лица | 2 |  | стабильное |

ФАПы расположенные на территории Верхняковского сельского поселения

| №п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | х. Верхняковский ул. Административная 9 | Рябухина Н.П. |
| 2 | ФАП | х. Верхняковский ул. Мира 6 кв.2 | Каташова О.П. |
| 3 | ФАП | х. Михайловский ул. Степная -21 | Бурова И.Н. |
| 4 | ФАП | х. Павловский ул. Павловская 53 кв.1 | Насонова Л.И. |
| 5 | ФАП | х. Поздняковский ул. Лесная 54 кв.1 | Высочина В.Н. |
| 6 | ФАП | х. Макаровский ул. Макаровская 1 | Рекункова Н.И. |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Верхняковского сельского поселения на 01.01.2012

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения без системы водоотведения и сливной ямы при пользовании дворовой водоразборной колонкой, электроснабжением, газовой плитой, отопление -природный газ | 65 |
| 2 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения без системы водоотведения и сливной ямы при пользовании уличной водоразборной колонкой, электроснабжением, отопление –твердое топливо, газоснабжение сжиженным газом | 191 |
| 3 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения с водонагревателями на различных видах топлива оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм, раковиной , мойкой кухонной, унитазом, электроснабжением , газовой плитой отопление природный газ | 130 |
| 4 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения с водонагревателями на различных видах топлива оборудованные раковиной ,электроснабжением, газовой плитой отопление природный газ.. | 264 |
| 5 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения с водонагревателями на различных видах топлива оборудованные раковиной ,электроснабжением, отопление твердое топливо, газоснабжение сжиженным газом. | 56 |
| 6 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения с водонагревателями на различных видах топлива оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм, раковиной , мойкой кухонной, унитазом, электроснабжением , отопление – твердое топливо, газоснабжение сжиженным газом | 40 |
| 7 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения без системы водоотведения и сливной ямы при пользовании дворовой водоразборной колонкой, электроснабжением, газовой плитой, отопление -природный газ | 210 |
| 8 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоснабжения без системы водоотведения и сливной ямы при пользовании уличной водоразборной колонкой, электроснабжением, отопление –твердое топливо, газоснабжение сжиженным газом | 123 |
| 9 | Индивидуальные и многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоотведения , с водонагревателями на различных видах топлива ванной длинной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, электроснабжением, отопление – газовой плитой , отопление – природный газ | 306 |
| 10 | Индивидуальные многоквартирные жилые дома подключенные к централизованной системе водоотведения , с водонагревателями на различных видах топлива оборудованные раковиной электроснабжением, отопление – твердое топливо, газоснабжение сжиженным газом | 234 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Верхняковского сельского поселения

Инженерное обеспечение Верхняковского сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

На территории Верхняковского сельского поселения холодное водоснабжение, осуществляет Мигулинское МПП ЖКХ Юридический и фактический адрес: 346167, Ростовская область, Верхнедонской район, ст.Мигулинская, ул.Красноармейская 63;

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором 6 артскважинами, расположенных в каждом населенном пункте

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Верхняковского сельского поселения на 01.01.2011 г.

| № п/п | Описание размещения, ситуационный план подземного водозабора, количество скважин | Ведомственная принадлежность | Производительность, м3/сутки | Степень износа оборудования водозаборных скважин, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт. | проектная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артскважина , х. Михайловский ул. Степная 1А, без очистки , подача водопроводом | муниципальная | 135 | 300 | 55 |
| 2 | Артскважина, х. Макаровский ул. Макаровская 1А ,без очистки ,подача водопроводом, | муниципальная | 125 | 250 | 50 |
| 3 | Артскважина , х. Поздняковский, ул. Лесная 1А, без очистки, подача водопроводом | муниципальная | 125 | 250 | 50 |
| 4 | Артскважина №1, х. Верхняковский ул. Дорожная 1Б без очистки подача водопроводом, | муниципальная | 144 | 320 | 55 |
| 5 | Артскважина №4, х. Павловский ул. Павловская 1А без очистки, подача водопроводом | муниципальная | 135 | 300 | 55 |
| 6 | Артскважина №2, х.Верхняковский ул. Комсомольская 1В без очистки, подача водопроводом | муниципальная | 125 | 250 | 50 |

Сети водоснабжения территории Верхняковского сельского поселения.

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Инветарный номер | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость тыс.руб. | Кадастровый номер земельногоучастка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01800016 | Водопроводные сети | х. Макаровский | 103008 | 2000 м | Постановление №57 от 20.12.2006г. О принятии имущества | 75,5 | − |
| 2 | 01800018 | Водопроводные сети | х. Поздняковский | 103007 | 2000м | Постановление №57 от 20.12.2006г. О принятии имущества | 75,5 | − |
| 3 | 01800032 | Водопроводные сети | х. Павловский | 103023 | 5300м | Постановление №57 от 20.12.2006г. О принятии имущества | 18,4 |  |
| 4 | 01800017 | Водопроводные сети | х. Михайловский | 103009 | 2000м | Постановление №57 от 20.12.2006г. О принятии имущества | 75,5 |  |
| 5 | 01800022 | Водопроводные сети | х. Верхняковский |  | 11900м | Постановление №57 от 20.12.2006г. О принятии имущества | 23,4 |  |

Данные сети – собственность Верхняковского  сельского поселения и находятся в безвозмездном пользовании у Мигулинского МППЖКХ.

В связи с тем, что на территории населенных пунктов Верхняковского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения территорий населенных пунктов Верхняковского сельского поселения

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне населенных пунктов Верхняковского сельского поселения исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт. Так как средств на капитальный ремонт  у собственника сетей  - Администрации Верхняковского сельского поселения не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния. На водопроводной сети установлены водоразборные колонки.

С целью учета ресурсов необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве. На территории населенных пунктов Верхняковского сельского поселения имеются 9 общественных колодцев, а также индивидуальные скважины.

Тарифы на водоснабжение  по Верхняковскому сельскому поселению

на 1января 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Расчет | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВУ уголь (канализация) | 1чел. | 162-98 |
| 2 | Ванна, кран, газ, слив. | 1чел. | 136-76 |
| 3 | Кран, ванна, уголь, слив. | 1чел. | 148-81 |
| 4 | Кран, газ, слив. | 1чел. | 64-48 |
| 5 | Кран, уголь, слив. | 1чел. | 56-69 |
| 6 | Кран ямы нет | 1чел. | 49-60 |
| 7 | Дворовая колонка | 1чел. | 49-60 |
| 8 | Уличная колонка | 1чел. | 17-72 |
| 9 | Счетчик водомер 1м3 | 1-м3 | 23-62 |
| 10 | Корова | 1гол. | 42-52 |
| 11 | Лошадь | 1гол. | 35-43 |
| 12 | Свиньи | 1гол. | 17-72 |
| 13 | Овцы | 1гол. | 7-09 |
| 14 | Полив 1 сотка (май- сентябрь) | 1сот. | 425-16 |
| 15 | КВУ газ | 1чел. | 150-93 |
| 16 | Кран унитаз | 1чел. | 70-86 |

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район Верхнедонской

Наименование организации: Верхняковское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 60,800 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 45,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 5,300 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 10,500 |