РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 г.                                           № 138                                 х. Верхняковский

О внесении изменений в постановление

администрации Верхняковского сельского

поселения от 22.12.2015 г. №102

«Об утверждении программы комплексного

развития системы коммунальной

инфраструктуры на территории

Верхняковсого сельского поселения на 2016-2020 годы»

В соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхняковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Верхняковского сельского поселения от 22.12.2015 г. №102 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Верхняковского сельского поселения на 2016-2020 годы» следующие изменения:

  - По тексту постановления слова «на 2016-2020 годы» заменить словами «на 2016-2030 годы».

  - Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###### Глава администрации Верхняковского

###### сельского поселения                                                              Ю.С. Бровкин

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Верхняковского сельского поселения

от 30.12.2020 №138

«Приложение №1

к постановлению главы

Верхняковского сельского поселения

от 22.12.2015 №102»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2030 ГГ.

Структура муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Верхняковского сельского поселения Верхнедонского  района Ростовской области на 2016-2030 годы.

Раздел I

| 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Раздел II |  |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. |  |
|  | 7 |
|  | 13 |
| Раздел III 3. Перспективы развития Верхняковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Количественные показатели перспективы развития Верхняковского сельского поселения. 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. |  |
|  | 16 |
|  | 17 |
| Раздел IV 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 18 |
| Раздел V 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 22 |
| Раздел VI 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 26 |
| Раздел VII 7. Управление программой | 30 |

Раздел I

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области на 2016-2030 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (нормативная база) | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009г. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области»; Распоряжение Администрации Верхнедонского района от 15.03.2012г. № 44 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Верхнедонского района» |
| Заказчик программы | Администрация Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района |
| Разработчик программы | Администрация Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района являются: - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг; - рост спроса на предоставление коммунальных услуг; - повышение показателя качества предоставляемых услуг - повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры; - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг; - гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. - системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Верхняковского сельского поселения. - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| Задачи программы | Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение); Увеличение потребителей предоставляемых коммунальных услуг; Совершенствование системы энергосбережения; Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; Внедрение энергосберегающих технологий; Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации | 2016-2030 гг. в два этапа: - 1 этап – 2016-2017гг.- разработка проектно-сметной документации по инновационным проектам; - 2 этап – 2018-2030гг. - реализация инновационных проектов. |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство осуществляется Администрацией Верхнедонского района, оперативное управление ходом реализации программы осуществляется Администрацией Верхняковского сельского поселения. |

Раздел II

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ систем коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение Верхняковского сельского поселения в настоящее время обеспечивается локальными котельными на твердом топливе, и от индивидуальных АОГВ. На территории х. Верхняковский расположено 6 котельных:

-котельная на газовом оборудовании (природный газ) энергонезависима (обслуживает ДК «МБУК Верхняковский СДК»)

-  Котельная на газовом  оборудовании (природный газ) (котлы Сигнал-100 - 2 шт.) энергонезависима (обслуживает МБОУ Верхняковская СОШ);

- Котельная на газовом  оборудовании (природный газ) (котел ДОН-16 - 1 шт.)  энергонезависима (обслуживает МБОУ Верхняковская НОШ  филиал Верхняковской   СОШ);

- Котельная на газовом  оборудовании (природный газ) (котлы  ДОН-31              1 шт.) энергонезависима (обслуживает МБДОУ детский сад   № 5 "Солнышко");

- Котельная на газовом  оборудовании (природный газ) (котлы  ДОН-16              1 шт.) энергонезависима (обслуживает Верхняковский детский  сад - филиал МБДОУ детский сад   № 5 "Солнышко");

- Котельная на газовом  оборудовании (природный газ) (котел ДОН-16 - 1 шт.)  энергонезависима (обслуживает здание Администрации Верхняковского сельского поселения);

На территории х. Михайловский расположено 1 котельная:

- Котельная на твердом топливе (уголь) котел ДОН-16-1 шт. энергонезависима (обслуживает МОУ Михайловская  НОШ  филиал Верхняковской   СОШ);

Производительность котельных в сельских населенных пунктах и перерабатывающих отраслях инфраструктуры АПК, в зависимости от тепловых нагрузок и планировочных решений, будут определяться на последующих стадиях проектирования в соответствии с комплексной программой социально-экономического развития района.

Система водоснабжения.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение х. Верхняковский, х. Макаровский, х. Михайловский, х. Павловский и х. Поздняковский осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

- скважина №1 (х. Верхняковский) – степень износа оборудования – 55%;

- скважина №2 (х. Верхняковский) – степень износа оборудования – 50%;

- скважина (х. Михайловский) – степень износа оборудования – 55%;

- скважина (х. Макаровский) – степень износа оборудования – 50%;

- скважина (х. Поздняковский) – степень износа оборудования – 50%;

- скважина (х. Павловский) – степень износа оборудования – 55%.

Общая мощность водохозяйственных сооружений Верхняковского сельского поселения (фактическая) составляет 789 куб.м./сут., проектная – 1670 куб.м./сут.

При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 50 %), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения отсутствуют. Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями обеспечено 310 чел, централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок – 515 чел, централизованной системой водоснабжения с ваннами и горячим водоснабжением – 425 чел. Эксплуатирующей организацией является МППЖКХ.

Состояние зон санитарной охраны (I, II пояс) – удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается удовлетворительно. Качество воды соответствует ГОСТ.

Протяжённость водопроводной сети составляет 23,2 км.

Потребление воды составляет 41000м3 за год. Все имеющиеся водопроводные сети изношены на 90 %. Все они работают, но для их реконструкции требуются значительные капвложения.

Население Верхняковского сельского поселения обслуживает Верхнедонское МППУ ЖКХ. Тариф платы населения за использование данного ресурса по приборам учёта составляет 42,54 рублей за 1 м3. Поставка ресурса к потребителям осуществляется по закрытой системы водопровода.

Поставка ресурса к потребителям осуществляется по закрытой системы водопровода.

Система водоотведения (утилизация жидких бытовых отходов).

Централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков, система водоотведения ливневых стоков отсутствует. Канализация осуществляется в выгребные ямы.

Очистка сточных вод от производственных предприятий не производится.

Сточные воды значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК (Предельно допустимую концентрацию).

Основной задачей по охране водоемов и подземных вод, а также созданию комфортности проживания жителей сельского поселения является строительство очистных сооружений для всех населенных пунктов и локально–расположенных объектов, оборудованных централизованной системой водоснабжения.

В перспективе целесообразно развивать сеть централизованных и децентрализованных (локальных) канализационных очистных сооружений.

Стоимость вывоза ЖБО составляет 266,67 рублей за 1 м3.

Утилизация твердых бытовых отходов.

Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Верхняковского сельского поселения осуществляет ООО «Экострой-Дон» путём вывоза на полигон для сбора ТКО. Работа по вывозке твердых коммунальных  отходов осуществляется  спецавтомобилями,  строго в соответствии с маршрутными графиками. Стоимость вывоза ТКО составляет 546,22 рублей за 1м3.

Система газоснабжения.

Газоснабжение природным газом потребителей Верхняковского сельского поселения осуществляется по отводам от магистрального газопровода, проложенного вдоль автодороги Р 61-18 и далее врезкой подводящего газопровода продолжается вдоль автодороги Р 61-18 к х. Верхняковский с южной стороны.

Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС) «Ташкент II» на территории Мешковского сельского поселения. Газифицирован только один населенный пункт – хутор Верхняковский, на территории которого действует 2 газораспределительных пункта (ГРП).

Поставка газа потребителям осуществляется через систему воздушных и подземных газопроводов. Объём потребления газа  составляет 1130 тысяч м3 за год. Тарифная плата  за 1 м3 составляет 5,6 руб.

Система электроснабжения.

Услуги по электроснабжению жителей Верхняковского сельского поселения осуществляет  ОАО «Ростовэнерго» - объём потребления  за год составляет 1920000 кВт/час.

Данная организации обслуживает все населённые пункты Верхняковского сельского поселения. Тарифная плата за 1кВт/час составляет 2,88 руб. в пределах соц.нормы,4,03 сверх нормы.

Электроснабжение населенных пунктов обеспечивается подводящей ЛЭП 35 кВ от электроподстанции ЭП "Тиховская" 110/35/10 кВ, расположенной южнее х. Нижнетиховский Мещеряковского сельского поселения на подстанцию 35/10 кВ в юго-восточной части хутора Верхняковский, от которой в свою очередь запитываются 27 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.

Границы санитарно-защитных зон вдоль трасс воздушных линий с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрических полей по обе стороны от них приняты на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии (в соответствии с действующими Нормативами градостроительного  проектирования городских округов и поселений Ростовской области):

- 10 м – для линий напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для линий напряжением 35 кВ;

- 20 м – для линий напряжением 110 кВ;

- 25 м – для линий напряжением 150-220 кВ.

Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения

По Верхняковскому сельскому поселению организация коммунального комплекса с муниципальной формой собственности является Муниципальное  предприятие Верхнедорнское МППУ ЖКХ расположенное по адресу 346170,    Ростовская обл., Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Производственная,6. Директор – Лисьих Николай Валентинович.

Верхняковское сельское поселение обслуживает Верхнедонское МПП ЖКХ, которое имело следующие финансово – экономические характеристики: за 2014 г. Верхнедонским  МПП ЖКХ  выполнено объемов деятельности:

- вывоз ТБО на сумму -782191,5 руб.

- вывоз ЖБО на сумму – 556436,8 руб.

- благоустройство на сумму – 7532107,5 руб.

- ритуальных услуг на сумму  - 900139,1руб.

- прочие услуги на сумму – 2774101,9руб.

- ярмарки на сумму - 44888руб.

- водоснабжение – 14621536,8руб.

доходы составили - 27623655,44руб.

расходы  - 27211401,6руб.

прибыль за 2014г – 412253,8руб.

Для увеличения прибыли и привлечения инвестиций  предприятию необходимо расширение сетей предоставляемых услуг.

На территорию Верхнедонского района поставкой газа занимается ООО «ГАЗПРОМ межрегионгаз Ростов-на-Дону», а транспортировку осуществляет  ОАО «Ростовоблгаз» филиал «Вешенскрайгаз». На территории поселения отсутствуют предприятия производящие тепловую энергию, котельные объектов соцкультбыта обслуживаются Чертковским филиалом «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго»

Все организации предоставляющие коммунальные услуги действуют  на договорной основе, ОАО «Ростовэнерго», и Верхнедонское МППУ ЖКХ действуют на основе постоянного договора, который заключается при присоединении абонента к сети. ОАО «Ростоврегионгаз» предоставляет услуги на основе ежегодно перезаключаемых договоров.

2.2.  Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании Постановлений Администрации Верхнедонского  района  от 24.09.2010г. № 909 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнедонского  района на период до 2020 года»».  На основании вышеуказанных документов Верхняковским сельским поселением принята программа энергосбережения: Постановление от 28.12.2018 года № 136  «Об утверждении Муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в  Верхняковском  сельском поселении оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

97 % по воде;

100 % по природному газу;

100 % по электрической энергии;

35 % по тепловой энергии.

То есть 90 % оплаты за используемые энергетические ресурсы производилось по фактическому потреблению, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Укомплектованность приборами учёта бюджетной сферы составляет 100%.

Средняя укомплектованность приборами учета энергоресурсов  жителей Верхняковского сельского поселения составляет 83 %.

Результаты реализации программы в 2014 году представлены в таблице 13 (раздел 4 обосновывающих материалов).

На основании программы энергосбережения проводятся мероприятия по утеплению помещений, замене окон, замене светильников (накаливания на энергосберегающие) и установке приборов учёта вновь подключившимся абонентам.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

Раздел III

3. Перспективы развития Верхняковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественные показатели перспективы развития Верхняковского сельского поселения.

# На территории Верхняковского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, численность населения которых составляет 1553 человек (по состоянию на 01.01.2015 г.) представлено в таблице 1 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Общий прирост/убыль населения в 2014 году по сравнению с 2010 годом

по поселению показан  в таблице 2 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Трудоспособное население в настоящее время составляет 848 человек (54,6 % от общей численности населения), из них заняты в производстве – 253 человека. Это свидетельствует о наличии резерва трудоспособного населения и проблемы его использования, возрастной состав и структура населения Верхняковского сельского поселения таблица 3 (раздел 1 обосновывающих материалов).

В соответствии с вышеуказанными показателями был рассчитан прогноз численности населения Верхняковского  сельского поселения на перспективу в разрезе населенных пунктов показан в таблице 5 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Сводные данные по жилому фонду на территории Верхняковского сельского поселения,  представленные Администрацией  поселения, приведены в таблице № 6 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Показатель роста вводимого жилья  является положительным фактором, который способствует развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Ввод жилых домов за 2011 - 2014гг. показан в таблице 7 (раздел 1 обосновывающих материалов).

# Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

# Средняя жилищная обеспеченность по Верхняковскому сельскому поселению составляет 27,85  м2.

# Жилой фонд поселения полностью находится в частной собственности.

Почвенный покров представлен, в основном, черноземами, которые составляют основу пахотной земли. В сельскохозяйственном производстве занято 24 650 га сельхозугодий, в том числе пашни – 12 993 га.

На территории поселения осуществляют свою деятельность сельхозпредприятие СПК «Комсомолец Дона», Основная деятельность сельхозпроизводителя – растениеводство.

Основные показатели сельского хозяйства Верхняковского сельского поселения (по категориям хозяйств) показаны в таблице 8 (раздел 1 обосновывающих материалов),  и валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств таблица 9 (раздел 1 обосновывающих материалов).

Субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные на территории Верхняковского сельского поселения представлены в таблице 10 (раздел 1 обосновывающих материалов).

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

На сегодняшний день Верхняковское сельское поселение находится в постоянном развитии. В срок с 2016 по 2030 г. планируется увеличение населения, расширение жилищного фонда поселения, введение в эксплуатацию нескольких объектов социальной сферы таких как: спортивный комплекс, детский сад. Данные факторы развития благоприятно влияют и на развитие системы коммунальной инфраструктуры в Верхняковском сельском поселении в целом. Увеличение населения, а так же расширение застройки приведет к увеличению нагрузки на систему коммунальной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения за счёт увеличения объёма предоставляемых услуг. Прогнозируемое увеличение спроса  на коммунальные услуги составляет в среднем 5% ежегодно, таблица 11 (раздел 2 обосновывающих материалов).

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселках и создание благоприятной среды обитания на территории Верхняковского сельского поселения.

Раздел IV

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Общая площадь жилого фонда Верхняковского сельского поселения составляет 46 400 м2.

# Средняя жилищная обеспеченность по Верхняковскому сельскому поселению составляет 27,85  м2.

Ветхого и аварийного жилого фонда на территории поселения нет.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство таблица 1. Средний уровень благоустройства жилого фонда   Верхняковского сельского поселения составляет 85 %.

| Оборудовано | Уровень благоустройства % |
| --- | --- |
| Водопроводом | 95 |
| Утилизация ЖБО | 100 |
| Утилизация ТБО | 50 |
| Газом | 80 |
| Электричеством | 100 |

Таблица № 1

Основными направлениями развития Верхняковского сельского поселения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

3.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

4. Развитие системы электроснабжения:

- Повышение качества электроснабжения (освещения):

- Снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- Повышение надежности системы.

5. Развитие системы газоснабжения:

- Расширение системы газоснабжения;

- Повышение надёжности газоснабжения.

Ожидаемые результаты, достигаемые в процессе реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Верхняковском сельском поселении, описаны в таблице 14 (раздел 5 обосновывающих материалов).

Данные показатели охватывают все системы коммунальной инфраструктуры, а так же коммунальное хозяйство в целом. Каждая система коммунальной инфраструктуры рассматривается по двум показателям: техническим и финансово-экономическим.

Критерии технических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Надёжность обслуживания систем (повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями):

- количество аварий и повреждений на1 км сети в год;

- износ коммунальных систем;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей.

2. Сбалансированность системы газоснабжения (обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения):

- уровень использования производственных мощностей.

3. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- удельный расход;

- удельный расход топлива.

Критерии финансово-экономических показателей определены следующими целевыми индикаторами:

1. Ресурсная эффективность газоснабжения (повышение эффективности работы системы газоснабжения):

- численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей;

- фондообеспеченность системы газоснабжения;

- средняя норма амортизационных отчислений.

2. Доступность для потребителей (повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению):

- охват услугами.

В соответствии с таблицей, на основании целевых индикаторов, возможно проведение мониторинга реализации целевой Программы.

Раздел V

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Верхняковском сельском поселении, приведены в таблице 19 (раздел 11 обосновывающих материалов).

В сфере развития инженерной инфраструктуры: газификация населенных пунктов Верхняковского сельского поселения, реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на газовое топливо. Начало проектных и строительных работ – 2016 г.

Модернизация системы газоснабжения:.целью данного проекта является газификация х. Михайловский

Затраты на реализацию данного проекта составляют  12500 тыс. руб. Данный

Срок исполнения 2016-2030гг.

Реконструкция и модернизация водопроводных сетей: целью данного проекта является  предотвращение аварийных ситуаций,  исключение потерь воды; стабилизация водоснабжения. Стоимость данного проекта составляет   2100 тыс. руб.  Ожидаемые эффекты:

- повышение качества водоснабжения;

- снижение затрат на ремонт прорывов;

- повышение надежности водоснабжения;

- замена до 50% труб в системе водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе на 20%.

Срок исполнения 2016-2020гг.

Реконструкция системы электроснабжения: цель данного проекта является расширение системы электроснабжения.

Стоимость данного проекта составляет 1100 тыс. руб.  Ожидаемые эффекты:

- снижение затрат на ремонт осветительных систем.

- повышение надежности системы.

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников, что позволит обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на  систему освещения

Срок реализации 2016-2030гг.

Мероприятия по энергосбережению: Данные мероприятия направлены на снижение потерь энергоресурсов и энергии, а так же оптимизацию систем энерго и ресурсообеспечения.

В связи с изменением финансирования и по итогам ежегодного мониторинга в программу инвестиционных проектов могут,  вносится изменения (корректировки).

В связи с большими протяжённостями населённых пунктов и малым количеством жителей развитие единой системы водоотведения (канализационной системы) не является приоритетным на территории Верхняковского сельского поселения. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Так же на территории Верхняковского сельского поселения ведётся работа по развитию системы утилизации твёрдых бытовых отходов. Дана работа выстроена на основе Рекомендаций по организации проведения мероприятий в области обращения с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами органами местного самоуправления Ростовской области на период строительства и ввода в строй на проектную мощность межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов входящих в состав Региональной комплексной системы управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области, утверждённые министерством жилищно - коммунального хозяйства Ростовской области от 24.04.2012 года. (письмо министерства ЖКХ Ростовской области от 25.04.2012 года № ЖКХ – 04/773).

Согласно данным рекомендациям Администрацией Верхнедонского района ведётся работа по разработке схемы отчистки территорий населённых пунктов муниципального образования. В настоящее время складирование отходов осуществляется, на полигон, расположенный на территории Казанского сельского поселения.

Вывоз ТБО осуществляет – ООО «Экострой-Дон» Расстояние от места размещения отходов до жилой зоны населенного пункта  соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Постановление администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 года №136  «Об утверждении Муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

Основными целями, которой являются переход Верхняковского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района:

- снижение себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

- сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов;

- создание нормативной базы материальной заинтересованности производителей жилищно-коммунальных услуг и выполнения мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов;

- переход на оплату за фактическое потребление энергоресурсов по показаниям приборов учёта и создание материальной базы для перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики сельского поселения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно - энергетических  балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Согласно данной программы в Верхняковском  сельском поселении ведётся работа по минимизации ресурсо- и энергопотребления.

Для реализации данной программы, а так же развития инфраструктуры коммунального хозяйства предусмотрены следующие затраты по направлению энерго- и ресурсосбережения:

1. Установка приборов учёта;

2. Замена э/ламп на энергосберегающие;

3. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

4. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.,

5. Переход к энергосберегающим технологиям.

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке. Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, таблицы 17 и 18  (раздел 6 обосновывающих материалов).

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное и современное.

Результатами реализации данной программы являются следующие показатели:

- снижение уровня физического износа оборудования в связи с применением энергоёмкого оборудования по теплоснабжению до 15%, водоснабжению до 30 %. Электроснабжению до 30 %;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии до 50 %;

- полный переход на приборный учёт при расчётах бюджетных организаций расположенных на территории Верхняковского сельского поселения;

- создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Раздел VI

6.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

## Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

## Предполагаемое финансовое обеспечение Программы.

## Основными источниками инвестирования Программы являются:

## • средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

## • средства федерального бюджета.

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 15700 тыс. рублей, в том числе:

- Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

- областной бюджет –  10650,0тыс. руб.

- местный бюджет –  5050,0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

Основной формой расчёта является выплата средств из фонда софинансирования расходов. Процент софинансирования:

- местный бюджет – 14,8 %;

- областной бюджет – 85,2%.

Финансовое обеспечение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Верхняковского сельского поселения обозначены в таблице 20 (раздел  12 обосновывающих материалов).

По итогам ежегодного мониторинга в программу финансирования могут быть внесены изменения (корректировки).

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице 2

Таблица  № 2

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год з | 2018 | 2019 год | 2020год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата населением коммунальных услуг, % | 93,2 | 92,0 | 96,6 | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |
|  | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 | 2029 год | 2030 год |
|  | 98,00 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |

Средний показатель оплаты населения с 2013 года по 2020 год составляет 98,00 % прогнозируемый 98%, в перспективе 100%.  Данный показатель для района должен быть не менее 89%.

Критерии доступности рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями центра муниципальной экономики и права по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса таблица 23 (раздел 16 обосновывающих материалов).

Динамика изменения тарифов в период реализации программы, показана в таблице 23 (раздел 14 обосновывающих материалов).

Данная динамика отражает изменения тарифов в соответствии с потребностями необходимыми  для реализации программы, а так же нормативными актами Ростовской области в части ценообразования тарифов.

При установленных на территории Верхняковского сельского поселения тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, максимальное значение платы за коммунальные услуги  в 2014 году составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек, на одного человека 13,6%.  Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

На сегодняшний день средняя плата населения по коммунальным услугам составляет 3500 руб. (в данный показатель не включена плата по услугам связи, так как данная услуга имеет специфическую тарификацию и определить средние затраты населения по данной услуге с точностью не возможно).

Средний процент населения обеспеченных всеми коммунальными системами составляет 87,3 %.

Раздел VII

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Верхняковского сельского поселения, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки  осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а так же представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим  в Программу (таблица 3).

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельных общественных и производственных зданий с переводом их на газовое топливо | 2016-2030гг. |
| 2. | Реконструкция сетей электроснабжения муниципального образования (наружное освещение) | 2016-2030гг. |
| 3. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 2016-2030гг. |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению | 2016-2030гг. |

Предоставление отчётности по выполнению Программы осуществляется путём проведения ежегодного мониторинга по следующим показателям (мониторинг проводится по каждой системе отдельно):

- Надёжность обслуживания систем коммунальной инфраструктуры:

- количество аварий и повреждений на 1км. в год;

- износ коммунальных систем;

- протяжённость сетей, нуждающихся в замене;

- доля ежегодно заменяемых сетей;

- уровень потерь при транспортировке.

2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры:

- уровень использования производственных мощностей;

- обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Ресурсная эффективность систем коммунальной инфраструктуры – удельные нормативы потребления.

Данные показатели являются техническими индикаторами надёжности обслуживания систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности жителей  Верхняковского сельского поселения предоставляемыми услугами коммунальной инфраструктуры.